## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja 1

Myjnia dezynfektor -     szt. 2

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2018

| Lp | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK |  |  |
|  | Wbudowana suszarka | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz z komunikatami tekstowymi. Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wolnostojąca | TAK |  |  |
|  | Podgrzewanie elektryczne | TAK |  |  |
|  | Zbiornik wodny zintegrowany z wytwornicą pary | TAK |  |  |
|  | Drzwi uchylne otwierane do przodu | TAK |  |  |
|  | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego otwierania drzwi po zakończonym cyklu | TAK |  |  |
|  | Wbudowany kondensator oparów | TAK |  |  |
|  | Obudowa i komora ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Automatyczne dozowanie detergentu | TAK |  |  |
|  | Kontrola środków chemicznych w pojemniku | TAK |  |  |
|  | Miejsce na pojemniki środków chemicznych ( poj. 5 L ) w myjni, min. 1 pojemnik | TAK |  |  |
|  | Minimalny załadunek komory: 2 baseny i 4 kaczki lub dopuszczona inna konfiguracja basenów, kaczek wiader, misek, tac, „nerek”. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia tacy drucianej z drobnym wyposażeniem oraz innego wyposażenia ( m.inn. miski, wiadra itp. ) | TAK |  |  |
|  | Min. 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego | TAK |  |  |
|  | Głębokość myjni max 65 cm ( gabarytowo ) | TAK |  |  |
|  | Szerokość myjni max 60 cm | TAK |  |  |
|  | Wysokość max 170 cm | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: - 230V/400V, 3 fazy, 50 Hz -max. 10kW - woda zimna i ciepła R1/2” - spust wody w zakresie ɸ 90-110mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość zastosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów ( potwierdzenie w dokumencie od producenta myjni ) | TAK |  | TAK – 3 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 2

Lampa operacyjna/zabiegowa

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2018

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna bezcieniowa wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (Oprawa główna i boczna), i przygotowanie do zainstalowania w przyszłości kamery TV SD wskazanej przez Zamawiającego w centralnym miejscu oprawy bocznej lampy. | TAK |  |  |
|  | Lampa operacyjna przygotowana w przyszłości do współpracy z komputerem panelowym wyposażonym w ekran dotykowy, przystosowany do użytkowania w sali operacyjnej służący do sterowania parametrami światła lampy oraz do podgląd obrazu z kamery. | TAK |  |  |
|  | Lampa operacyjna przygotowana do współpracy w przyszłości z systemem wideo rejestracji obrazu z zainstalowanej w lampie kamery, zarządzany z ekranu komputera panelowego. | TAK |  |  |
|  | Lampa operacyjna przygotowana do współpracy w przyszłości z systemem wideo transmisji obrazu poza salę operacyjną do sieci lokalnej LAN z zainstalowanej w lampie kamery. System ma być zarządzany z ekranu dotykowego komputera panelowego z poziomu sali operacyjnej. | TAK |  |  |
|  | Oprawy lampy wykonane ze stopów metali lekkich lakierowanych proszkowo - antybakteryjne. | TAK |  |  |
|  | Oprawy lampy opływowe, bez wystających elementów, przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym. | TAK |  |  |
|  | Oprawy lampy od strony reflektora wyposażone w szyby ochronne ze szkła bezpiecznego. | TAK |  |  |
|  | Oprawy lampy w kształcie koła lub wycinka koła o zwartej konstrukcji bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. | TAK |  |  |
|  | Oprawy lampy wyposażone w co najmniej dwa brudne uchwyty na 3/4 obwodu. | TAK |  |  |
|  | Uchwyty brudne lakierowane proszkowo o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawą lampy bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. | TAK |  |  |
|  | Oprawy lampy wykorzystujące technologię białych diod świecących LED w konstrukcji jednoogniskowej. | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna o średnicy zewnętrznej 70 cm +/- 10%. | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna z matrycą diodową złożoną z 90 punktów LED +/- 10%. | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna o natężenie oświetlenia 160 000 Lux / 1 m. +/-10% | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego 17  30 cm. | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm. +/-10% | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna o mocy maksymalnej 60 W +/-10% | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego oraz niezależnie natężenie oświetlenia. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96%. | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96%. | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K. Wartość stała – 1 pkt Możliwość regulacji temperatury barwowej – 3 pkt | TAK |  | Wartość stała – 1 pkt Możliwość regulacji temperatury barwowej – 3 pkt |
|  | Oprawa główna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga poniżej 0,5 C. | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 40 000 Lux  160 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. regulatorem umieszczonym na oprawie i centralnym uchwytem sterylnym. | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna o żywotności diod LED minimum 50 000 godzin. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna o średnica zewnętrznej 60 cm +/- 10%. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna z matrycą diodową złożoną z 60 punktów LED +/- 10%. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna o natężenie oświetlenia 130 000 Lux / 1 m. +/-10% | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego 17  28 cm. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm. +/-10% | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna o mocy maksymalnej 50 W +/-10% | TAK |  |  |
|  | Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5%. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego oraz niezależnie natężenie oświetlenia. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96%. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96%. | TAK |  |  |
|  | Oprawa odporna na działanie wody: < IP.54 – 0 pkt IP.54 – 1 pkt Oprawa odporna na działanie wody > IP.54 – 3 pkt | TAK |  | < IP.54 – 0 pkt IP.54 – 1 pkt > IP.54 – 3 pkt |
|  | Oprawa boczna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga poniżej 0,5 C. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 40 000 Lux  130 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. regulatorem umieszczonym na oprawie i centralnym uchwytem sterylnym. | TAK |  |  |
|  | Oprawa boczna o żywotności diod LED 50 000 godzin. | TAK |  |  |
|  | System nagłośnienia składający się z głośników wodoodpornych do montażu wpustowego w suficie podwieszanym sali operacyjnej 15 W, aktywnego wzmacniacza stereofonicznego z pasmem przenoszenia 60 ÷ 15,000Hz i minimum 2 wejściami sygnału liniowego RCA | TAK |  |  |
|  | Funkcja odtwarzania muzyki np. w formacie MP3 zapisanej na jednostce centralnej lub z nośników zewnętrznych. | TAK |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę. | TAK |  |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | TAK |  |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | TAK |  |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 3

Panel nadłóżkowy na 2 łóżka, podstawowy  – 6 szt.

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2018

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 2 łóżka | TAK |  |  |
|  | Korpus panela wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie. powierzchnie frontowe gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień lub otworów w korpusie lub ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie frontowe gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień lub otworów w korpusie lub ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Budowa wielokanałowa zapewniająca mechaniczną separację instalacji elektrycznej od gazowej. | TAK |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych wraz z orurowaniem umieszczone w dolnym kanale, w kanale górnym gniazda elektryczne wraz okablowaniem | TAK |  |  |
|  | Dekle boczne o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych -montowane bezśrubowo. | TAK |  |  |
|  | Górna część panela przylegająca bezpośrednio do ściany nie tworząc wgłębienia lub szczeliny. | TAK |  |  |
|  | Grubość panela max.90mm+/-10% | TAK |  |  |
|  | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) | TAK |  |  |
|  | Długość panela 3200mm +/-10% | TAK |  |  |
|  | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie panela na jedno łóżko | TAK |  |  |
|  | W górnej oraz dolnej części panela, na całej długości, przytwierdzone zintegrowane z korpusem 2 zestawy równoległych szyn medycznych 25x10. | TAK |  |  |
|  | Górna zintegrowana oprawa z oświetleniem pośrednim-pomocniczym wyposażona; Oświetlenie ogólne – - w energooszczędny komponent LED o wysokiej trwałości min.50000h, strumień świetlny 8500lm (+/-10%) emitujący jednorodny strumień świetlny w kierunku sufitu / emisja światła musi odbywać się na długości całej jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela, oprawa zamontowana prostopadle do ściany z jednolitym/ jednoczęściowym / i gładkim kloszem pryzmatycznym dla całego urządzenia. Oprawa emitująca oświetlenie pośrednie wyłącznie w kierunku sufitu bez efektu oślepiania personelu oraz pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Dolna zintegrowana oprawa z kierunkowym oświetleniem do czytania; - wyposażona w energooszczędny komponent LED o wysokiej trwałości min.50000h zapewniający natężenie oświetlenia min.300lx na powierzchni łóżka zgodne z PN , strumień świetlny 3000lm (+/-5%) – światło zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela, klosz oprawy przeciwolśnieniowy , jednorodny o powierzchni wypukłej i gładkiej , łatwy do czyszczenia. - dodatkowe oświetlenie nocne 1x LED min 2W – max 3W, 1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V białe, zlicowane – 6 szt | TAK |  |  |
|  | Zacisk ekwipotencjalny PA – 2 szt | TAK |  |  |
|  | Gniazdo RJ45 – 4 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a | TAK |  |  |
|  | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych: - 1 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 1 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12. | TAK |  |  |
|  | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. | TAK |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. | TAK |  |  |
|  | Panel wyposażony w przegubowy drążek fi25mm infuzyjny dla zawieszenia min. 6 pomp oraz wieszak do kroplówek i płynów infuzyjnych, drążek mocowany do szyn medycznych.. | TAK |  |  |
|  | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć folder urządzeń lub zdjęcia oraz rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 4

Panel nadłóżkowy na 1 łóżko, podstawowy  – 3 szt.

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji ………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 1 łóżko | TAK |  |  |
|  | Korpus panela wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie. powierzchnie frontowe gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień lub otworów w korpusie lub ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie frontowe gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień lub otworów w korpusie lub ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Budowa wielokanałowa zapewniająca mechaniczną separację instalacji elektrycznej od gazowej. | TAK |  |  |
|  | Budowa wielokanałowa zapewniająca mechaniczną separację instalacji elektrycznej od gazowej. | TAK |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych wraz z orurowaniem umieszczone w dolnym kanale, w kanale górnym gniazda elektryczne wraz okablowaniem | TAK |  |  |
|  | Dekle boczne o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych -montowane bezśrubowo. | TAK |  |  |
|  | Górna część panela przylegająca bezpośrednio do ściany nie tworząc wgłębienia lub szczeliny. | TAK |  |  |
|  | Grubość urządzenia max.90mm +/-5% | TAK |  |  |
|  | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) | TAK |  |  |
|  | Długość panela 1600mm +/-10% | TAK |  |  |
|  | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Górna zintegrowana oprawa z oświetleniem pośrednim-pomocniczym wyposażona; Oświetlenie ogólne – - w energooszczędny komponent LED o wysokiej trwałości min.50000h, strumień świetlny 8500lm (+/-10%) emitujący jednorodny strumień świetlny w kierunku sufitu / emisja światła musi odbywać się na długości całej jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela, oprawa zamontowana prostopadle do ściany z jednolitym/ jednoczęściowym / i gładkim kloszem pryzmatycznym dla całego urządzenia. Oprawa emitująca oświetlenie pośrednie wyłącznie w kierunku sufitu bez efektu oślepiania personelu oraz pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Dolna zintegrowana oprawa z kierunkowym oświetleniem do czytania; - wyposażona w energooszczędny komponent LED o wysokiej trwałości min.50000h zapewniający natężenie oświetlenia min.300lx na powierzchni łóżka zgodne z PN , strumień świetlny 3000lm (+/-5%) – światło zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela, klosz oprawy przeciwolśnieniowy , jednorodny o powierzchni wypukłej i gładkiej , łatwy do czyszczenia. - dodatkowe oświetlenie nocne 1x LED min 2W – max 3W, 1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V białe, zlicowane – 46szt | TAK |  |  |
|  | Zacisk ekwipotencjalny PA – 2 szt | TAK |  |  |
|  | Gniazdo RJ45 – 4 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a | TAK |  |  |
|  | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych: - 1 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 1 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12. | TAK |  |  |
|  | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. | TAK |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. | TAK |  |  |
|  | Panel wyposażony w przegubowy drążek fi25mm infuzyjny dla zawieszenia min. 6 pomp oraz wieszak do kroplówek i płynów infuzyjnych, drążek mocowany do szyn medycznych.. | TAK |  |  |
|  | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć folder urządzeń oraz rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 5

Panel nadłóżkowy na 1 łóżko, rozbudowany  – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji ………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 1 łóżko | TAK |  |  |
|  | Korpus panela wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie. powierzchnie frontowe gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień lub otworów w korpusie lub ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie frontowe gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień lub otworów w korpusie lub ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Budowa wielokanałowa zapewniająca mechaniczną separację instalacji elektrycznej od gazowej. | TAK |  |  |
|  | Budowa wielokanałowa zapewniająca mechaniczną separację instalacji elektrycznej od gazowej. | TAK |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych wraz z orurowaniem umieszczone w dolnym kanale, w kanale górnym gniazda elektryczne wraz okablowaniem | TAK |  |  |
|  | Dekle boczne o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych -montowane bezśrubowo. | TAK |  |  |
|  | Górna część panela przylegająca bezpośrednio do ściany nie tworząc wgłębienia lub szczeliny. | TAK |  |  |
|  | Grubość urządzenia max.90mm +/-5% | TAK |  |  |
|  | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) | TAK |  |  |
|  | Długość panela 1600mm +/-10% | TAK |  |  |
|  | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Górna zintegrowana oprawa z oświetleniem pośrednim-pomocniczym wyposażona; Oświetlenie ogólne – - w energooszczędny komponent LED o wysokiej trwałości min.50000h, strumień świetlny 8500lm (+/-10%) emitujący jednorodny strumień świetlny w kierunku sufitu / emisja światła musi odbywać się na długości całej jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela, oprawa zamontowana prostopadle do ściany z jednolitym/ jednoczęściowym / i gładkim kloszem pryzmatycznym dla całego urządzenia. Oprawa emitująca oświetlenie pośrednie wyłącznie w kierunku sufitu bez efektu oślepiania personelu oraz pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Dolna zintegrowana oprawa z kierunkowym oświetleniem do czytania; - wyposażona w energooszczędny komponent LED o wysokiej trwałości min.50000h zapewniający natężenie oświetlenia min.300lx na powierzchni łóżka zgodne z PN , strumień świetlny 3000lm (+/-5%) – światło zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela, klosz oprawy przeciwolśnieniowy , jednorodny o powierzchni wypukłej i gładkiej , łatwy do czyszczenia. - dodatkowe oświetlenie nocne 1x LED min 2W – max 3W, 1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V białe, zlicowane – 8 szt | TAK |  |  |
|  | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4 szt | TAK |  |  |
|  | Gniazdo RJ45 – 4 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a | TAK |  |  |
|  | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych: - 1 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 1 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 1 x gniazdo powietrze, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12. | TAK |  |  |
|  | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. | TAK |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe stanowiska - medyczna szyna 25x10 zamontowana do ściany pod i nad panelem o długości min 50cm, - półka lekka dla kardiomonitora o nośności pow. 7kg, - ruchomy drążek infuzyjny dla min. 4 pomp, - maszt teleskopowy dla kroplówek z 4 haczykami na butle, - dokładne miejsce rozmieszczenia szyn w uzgodnieniu z zadamawiając | TAK |  |  |
|  | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć folder urządzeń oraz rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

…………………………………….

( data i podpis Wykonawcy )