| Aparaty do dializ zaoferowane do dzierżawy |  |
| --- | --- |
|  | Ilość | 17 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji ( nie wcześniej niż 2018 ), urządzenie fabrycznie nowe |  |
| Lp | Parametry wymagane | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | * Możliwość wykonywania zabiegów co najmniej hemodializy – 13 sztuk * Możliwość wykonywania zabiegów co najmniej hemodializy oraz hemodiafiltracji – 4 sztuki |  |
| 2 | Przeprowadzanie zabiegów na 2 wkłucia lub 1 wkłucie z 2 pompami krwi |  |
| 3 | Przeprowadzanie zabiegów z koncentratem wodorowęglanowym suchym i płynnym |  |
| 4 | Objętościowy pomiar ultrafiltracji |  |
| 5 | Strzykawkowa pompa heparyny z możliwością podania „bolusa” |  |
| 6 | Profilowanie ultrafiltracji, składu płynu dializacyjnego, temperatury |  |
| 7 | Produkcja online ultraczystego, wolnego od pirogenów płynu substytucyjnego do hemodiafiltracji – dotyczy aparatów do zabiegów HD oraz HDF |  |
| 8 | Opcja substytucji płynu pre lub postdilucyjnej - dotyczy aparatów do zabiegów HD oraz HDF |  |
| 9 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi pacjenta za pomocą mankietu |  |
| 10 | Awaryjne źródło zasilania pozwalające na kontynuację zabiegu w przypadku awarii prądu |  |
| 11 | Alarmy temperatury, przecieku krwi, składu koncentratu, kody awarii aparatu, pamięć alarmów |  |
| 12 | Możliwość regulacji dźwięków alarmów |  |
| 13 | Komunikacja w języku polskim |  |
| 14 | Ekran min. 15 cali |  |
| 15 | Przepływ płynu dializacyjnego 300-800 ml/min |  |
| 16 | Płynna regulacja przepływu krwi do 600 ml/min |  |
| 17 | Ultrafiltry |  |
| 18 | System blokady kół aparatu |  |
| 19 | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorkach tętniczych i żylnych |  |
| 20 | Możliwość dostosowania rozcieńczenia koncentratu wg zaleceń producenta |  |
| 21 | Pamięć wykonanych zabiegów - min. 10 |  |
| 22 | Pamięć wykonanych dezynfekcji - min. 20 dni |  |
| 23 | Możliwość oszczędzania wody i płynu dializacyjnego podczas przerw w zabiegu, tryb stand-by |  |
| 24 | Preferowane przez producenta środki do dezynfekcji chemicznej – proszę wpisać |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy