Formularz parametrów wymaganych, oferowanych i ocenianych

KAMERA SCHEIMPFLUGA/ analizator topografii rogówki oraz przedniego odcinka oka

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: 2018

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiar bezkontaktowy oparty na kamerze Scheimpfluga (opisać) |  |  |  |
|  | Wbudowany biometr optyczny oparty na technologii PCI |  |  |  |
|  | Minimalna ilość punktów pomiarowych 130000 |  |  | ≤ 130 000 – 1 pkt ( 130 000 – 3 pkt |
|  | Pomiar automatyczny i ręczny |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania skanu na dowolnym południku |  |  |  |
|  | Funkcja dokładnego skanowania rogówki. |  |  |  |
|  | Tworzenie trójwymiarowego modelu przedniego odcinka oka |  |  |  |
|  | Podgląd oka podczas pomiaru |  |  |  |
|  | Pomiar parametrów przedniej komory (głębokość, objętość, pomiary wielkości) |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar kąta przesączania |  |  |  |
|  | Pomiar parametrów keratometrycznych przedniej i tylnej powierzchni rogówki |  |  |  |
|  | Tworzenie map topograficznych przedniej i tylnej powierzchni rogówki |  |  |  |
|  | Pomiar grubości rogówki i tworzenie mapy pachymetrycznej |  |  |  |
|  | Tworzenie obrazów Scheimpfuga i ocena przezierności ośrodków, trójwymiarowa ocena przezierności jądra soczewki. |  |  |  |
|  | Ocena przezierności rogówki z możliwością wyboru warstwy rogówki |  |  |  |
|  | Przeliczanie ciśnienia wewnątrzgałkowego w zależności od grubości rogówki (możliwość wyboru tabel) |  |  |  |
|  | Mapy wysokościowe przedniej i tylnej powierzchni rogówki z możliwością wyboru różnych płaszczyzn odniesienia. Możliwość ręcznego konfigurowania płaszczyzny. |  |  |  |
|  | Analiza przedniego odcinka w oparciu o uzyskane pomiary. (stożek rogówki ekstazja, kalkulacja ekwiwalentu keratometrycznego dla rogówek po zabiegach refrakcyjnych). |  |  |  |
|  | Tomograficzny obraz przedniego odcinka |  |  |  |
|  | Mapa głębokości przedniej komory. |  |  |  |
|  | Mapy refrakcyjne rogówki z uwzględnieniem tylnej powierzchni rogówki |  |  |  |
|  | Możliwość przedstawienia różnych map na jednym obrazie |  |  |  |
|  | Ocena podatności rogówki na ektazję i stożek rogówki (wg Bellin Ambrosio) |  |  |  |
|  | Analiza przedoperacyjna zaćmy (aplikacje soczewek IOL Premium) |  |  |  |
|  | Analiza stożka rogówki |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do dopasowania soczewek kontaktowych z symulacją fluresceinową (wbudowana baza danych soczewek różnych producentów) |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych IOL z różnymi formułami do obliczeń soczewek (również po zabiegach refrakcyjnych i soczewek torycznych) |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do dopasowania soczewek fakijnych (PIOL) z symulacją położenia soczewki. |  |  |  |
|  | Szybki raport parametrów badania w odniesieniu do standardowych wartości. |  |  |  |
|  | Pomiar rogówki wraz ze sklerą (Raport CSP) do dopasowania soczewek skleralnych |  |  |  |
|  | Archiwizacja badań (podać sposób) |  |  |  |
|  | Porównanie badań |  |  |  |
|  | Oprogramowanie z interaktywną instrukcją obsługi. |  |  |  |
|  | Wymagany czas wykonywania pomiaru (do 2 sek.) |  |  | Poniżej 1 sek.- 3 pkt 1-2 sek. – 1 pkt |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania |  |  |  |
|  | Komputer sterujący (parametry co najmniej: Intel Core I5, HDD 1TB, RAM 8GB, Windows, monitor LCD min. 21” – lub równoważny), drukarka laserowa kolorowa. |  |  |  |
|  | Stolik do aparatu z elektrycznie regulowaną wysokością |  |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  | – 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

Data i podpis:  ……………………………