| Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Spełnienie wymagań TAK / NIE Opis |
| --- | --- |
| Rok produkcji narzędzi po wymianie naprawczej - nie starsze niż 2019 r. Oferowane narzędzia mają być fabrycznie nowe, nie będące uprzednio przedmiotem wystaw i ekspozycji. |  |
| Oferowane narzędzia mają być wykonane ze stali chirurgicznej wysokogatunkowej, obrabianej, utwardzanej i hartowanej próżniowo ze wstępną pasywacją w roztworze kwasu cytrynowego wykonaną przez producenta, odporne na korozję. Kompletne i gotowe do użycia. |  |
| Ramiona nożyczek powinny być łączone za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem. |  |
| Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowanych, muszą być łączone trwale za pomoca nitów. |  |
| Wykonawca udzieli gwarancji producenta narzędzi na oferowany przedmiot zamówienia na okres minimum 2 lat od daty dostawy, ze wskazaniem dokładnego adresu miejsca, w którym narzędzia będą regenerowane/ naprawiane. |  |
| Wszystkie narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix . Oznakowanie ma służyć identyfikacji narzędzi w zestawie oraz dawać możliwość skanowania narzędzi znajdujących się w zestawie. |  |
| Narzędzia muszą posiadać naniesiony laserowo napis „WSS OLSZTYN ”, trwały, czytelny, odporny na działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parą wodną . Muszą być również oznakowane nazwą producenta oraz numerem katalogowym. |  |
| 8. Jeżeli narzędzia posiadają czarną powłokę , to powinna być ona wykonana ze związku tytanu i aluminium. Twardość powłoki (2000HV), powłoka o niskiej połyskliwości podwyższająca wytrzymałość instrumentów na zużycie i zapewniająca wysoką odporność na korozję. |  |
| 9. Oferowane narzędzia muszą posiadać możliwość mycia i nie mogą ulegać uszkodzeniu w trkacie eksploatacji, czyli mycia i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 lub równoważną i sterylizacji parowej w temperaturze 134 st C. Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć zwięzłą instrukcję mycia , dezynfekcji, pakowania, sterylizacji i przechowywania narzędzi, zgodną z normą EN ISO 17664:2004 lub równoważną. |  |
| Wraz z pierwszą dostawą /oraz w razie wątpliwości powziętych przez Zamawiającego na etapie badania ofert/ Wykonawca dostarczy katalogi, karty katalogowe/techniczne wraz ze zdjęciem oferowanego narzędzia potwierdzające wymagane parametry. Dokument powinien być sporządzony w języku polskim. |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy