FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: IMPLANTY ZAKOTWICZONE W KOŚCI SKRONIOWEJ WRAZ Z PROCESORAMI  SŁUCHU

Producent/Firma: ..................................................

Numer katalogowy: ..............................................

Rok produkcji:  .....................................................

Część  nr 1

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | OPIS - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Część implantowana – 6 sztuk |
| 1.1 | Implanty wykonane z tytanu, samogwintujące – niewymagające wcześniejszego nagwintowania otworu w czaszce. Minimalna średnica implantu liczona bez zaczepu i bez kołnierza 4,4mm. Implant bez wewnętrznych źródeł zasilania. |  |  |
| 1.2 | Długość implantów w minimum dwóch rozmiarach: 3mm lub 4mm, pełna dostępność śródoperacyjna. |  |  |
| 1.3 | Implanty zintegrowane z zaczepem (dostępne co najmniej 3 długości zaczepu z zakresu 6-12mm). Możliwość odkręcenia wspornika procesora od implantu podczas implantacji. |  |  |
| Pełen osprzęt jednorazowy niezbędny do wykonania zabiegu (wiertło naprowadzające do implantów 4 mm, wiertło rozwiercające do implantów 4 mm, przebijak do skóry, nasadka na czas gojenia) |  |  |
| 2. Procesory dźwięku – 6 sztuk |
| 2.1 | W zależności od zapotrzebowania zgodnie ze stanem słuchu pacjenta Jednomodułowe /bez kabli łączących jego części/ mocowane w całości na implancie, zauszne procesory dźwięku o wzmocnieniu minimum 45 dB HL lub zauszne procesory dźwięku o wzmocnieniu minimum 55dB HL lub zauszne procesory dźwięku o wzmocnieniu minimum 65 db HL - w zależności od zapotrzebowania, wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatorki. Podać typ baterii lub akumulatora. |  |  |
| 2.2 | -cyfrowe przetwarzanie dźwięku, procesor programowany komputerowo za pomocą interfejsu NoahLink ( lub równoważnego) posiadający możliwość protezowania pacjenta z niedosłuchem mieszanym z komponentem odbiorczym (średni ubytek słuchu, dla przewodnictwa kostnego w audiometrii tonalnej) do 65 dB HL, - mikrofon kierunkowy , wielokanałowy, automatyczny adaptacyjny, - wodoodporność ( ochrona przed zachlapaniem, kurzem ) - obudowa procesora dźwięku w minimum 4 kolorach /podać jakie/, pełna dostępność w okresie trwania realizacji, panele obudowy procesora dostępne u Zamawiającego jako element demonstracyjny w trakcie wyboru koloru procesora przez pacjenta. - redukcja sprzężeń akustycznych - minimum 3 programy akustyczne, możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych ( cewka telefoniczna, system FM ) - w pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy. - możliwość podłączenia do procesora urządzeń zewnętrznych w systemie łączności bezprzewodowej /np. telefon komórkowy, komputer, telewizor itp. - sygnalizacja stanu pracy procesora |  |  |
| 2.3 | Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach. |  |  |
| 2.4 | Przeprowadzenie szkoleń z zakresu chirurgii i dopasowania. |  |  |
| 2.5 | Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych. |  |  |
| 2.6 | Dostarczenie narzędzi, implantów i sprzętu chirurgicznego koniecznego do przeprowadzenia zabiegu na 3 dni przed planowanym zabiegiem. |  |  |
| 2.7 | W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady procesora fabrycznie nowego – wymiana na sprawny, fabrycznie nowy procesor w ciągu 14 dni. |  |  |
| 2.8 | Wraz z pierwszą dostawą Zamawiający otrzyma najnowsze oprogramowanie do dopasowania procesora z instrukcją obsługi oraz aplikację umożliwiającą dopasowanie procesora, które staną się własnością Zamawiającego. |  |  |
| 2.9 | Wraz z pierwszą dostawą dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych, skierowanych do pacjentów. |  |  |

…………………………………….

podpis Wykonawcy