OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz
 z częścią kosztową, Pracowni Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego  .

Części składowe zamówienia: Opracowanie projektów technicznych budowlanego  
i wykonawczego, Pracowni Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego  .

Lokalizacja inwestycji: Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. Żołnierska 18, parter niski skrzydło zachodnie.

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 , 10-561 Olsztyn

- CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy 
na opracowanie dokumentacji projektowej na cele Pracowni Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego. Typy urządzeń wraz z wytycznymi producentów odnośnie  zostaną podane przez zamawiającego Wykonawcy, z którym zostanie podpisania umowa najpóźniej do dnia 15 lutego 2017 r. Projekt budowlany do pozwolenia na budowę wykonać ogólnie bez podawania typów urządzeń. Natomiast projekty wykonawcze ,kosztorysy mają być dostosowane pod wskazane przez zamawiającego  urządzenia. Podstawowym i wiodącym celem całej inwestycji jest wdrożenie nowej Pracowni Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego.

Zakres opracowania dotyczy parteru niskiego skrzydło zachodnie  pracowni Tomografu Komputerowego i rezonansu magnetycznego  Budynku Głównego WSS w Olsztynie. Na powierzchni przewidzianej do modernizacji przewiduje się wykorzystanie następujących istniejących  pomieszczeń obecnej pracowni Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego:

1.12 Sterownia tomografii komputerowej 						19,1  m2

1.12a pokój badań tomografii komputerowej                                           		39,5  m2

1.12c pokój przygotowawczy tomografii komputerowej                          		21,1 m2

1.13 WC dla niepełnosprawnych                                                                 	  	  3,7 m2

1.14 kabina nr 1                                                                                           	  	  2,5 m2

1.15 kabina nr 2                                                                                           	  	  2,5 m2

1.16 poczekalnia rezonansu                                                                       		21,1 m2

1.17 komunikacja II                                                                                   		26,8 m2

1.18 brudownik                                                                                               	  1,3 m2

1.19 wc personelu                                                                                            	  1,8 m2

1.20 rejestracja do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej 	 	12,7 m2

1.20a pomieszczenie biurowe                                                                        	11,1 m2

1.50 sterownia rezonansu                                                                               	14,5 m2

1.51 pokój badań rezonansu                                                                           	30,7 m2

1.52 pomieszczenie techniczne rezonansu                                                     	14,2 m2

1.53 opisownia rezonansu                                                                              	15,3 m2

1.54 wentylatorownia rezonansu                                                                      	  7,8 m2

W przypadku gdy istniejące pomieszczenia okażą się niewystarczające Zamawiający wskaże pomieszczenia na niskim parterze w skrzydle zachodnim które należy włączyć do pracowni.(pomieszczenia nr 1.21 biurowe -18m2 , 1.24 biurowe-18,9m2 ,1.26 magazyn -18 m2).  Całkowita powierzchnia wynosi około 246 +54  m2 wg. Załączonego rysunku (rysunki załącza się jako poglądowe, obowiązuje wykonanie inwentaryzacji). Obecnie w tych pomieszczeniach jest pracownia Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego  przewiduje się wstawienie urządzeń nowszego typu więc należy pomieszczenia te przygotować pod nowe urządzenia oraz wymagania obowiązujących przepisów.

Zakres planowanych prac ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje zaprojektowanie 
m.in.:

- instalacji elektrycznej i teletechnicznej

- instalacji wod- Kan

- instalacji wentylacji mechanicznej klimatyzacji

- instalacji oddymiania

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC Projektowych

  - PRACE BUDOWLANE

Obszar objęty zakresem opracowania przedstawia załącznik nr 1. Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z WSS W Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Olsztynie i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie. Powinna uwzględniać wszelkie  uwagi  tych instytucji w tym wytyczne w zakresie ochrony radiologicznej i x .

Wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania

- Branża budowlana

W pomieszczeniach znajdujących na niskim parterze skrzydło zachodnie przeznaczonym do adaptacji na Pracownie Tomografu Komputerowego i rezonansu magnetycznego między innymi   należy :

- sprawdzić nośność fundamentów i warstw posadzkowych i dokonać ewentualnych wzmocnień

- zinwentaryzować układ pomieszczenia i ewentualnie je dostosować do nowego urządzenia

- sprawdzić czy obecna ochrona radiologiczna, x, oraz ekran magnetyczny i elektrostatyczny (klatki magnetyczne i Faraday’a)  jest wystarczająca dla nowego urządzenia i ja ewentualnie dostosować

- sprawdzić wypoziomowanie posadzki i jeżeli nie mieści się w granicach tolerancji wyrównać.

- zinwentaryzować obecne kanały kablowe i dokonać ewentualnych przeróbek

- sprawdzić nośność posadzki pod względem montażu kotew do mocowania urządzenia i je ewentualnie  dostosować oraz założyć kotwy

- sprawdzenie pomieszczeń czy spełniają wymagania urządzenia odnośnie wykończenia i pylenia

- odświeżenie pomieszczeń, malowanie ,wymiana drzwi ( drzwi bez wymagań branżowych na PCV z ościeżnica wpuszczana w posadzkę bez-progowe, drzwi pozostałe o konstrukcji stalowej z odpowiednim wypełnieniem) ,wymiana wykładzin, wymiana sufitów podwieszanych

- odkopanie budynku w celu zapewniania aby posadzka w pomieszczeniach była o 30 cm wyżej niż teren przyległy nie wchodzi w zakres przetargu. Zostanie wykonane przez Zamawiającego w oddzielnym postępowaniu.

- uszczelnienie przejść w stropach .

- skosztorysować i opisać wykonanie robót naprawczych w przypadku ingerencji w pomieszczenia przyległe (np. korytarz )

- wymiana okien budynku na okna zapewniająca prawidłowe doświetlenie pomieszczeń nie wchodzi w zakres przetargu. Zostanie wykonane przez Zamawiającego w oddzielnym postępowaniu.

- Przy inwentaryzowaniu zwrócić uwagę na poziomy CO zlokalizowane nad posadzką, w przypadku braku miejsca na instalację aparatów dopuszcza się obniżenie ich poniżej poziomu posadzki.

- Branża sanitarna

W pomieszczeniach adaptowanych ewentualnie przewidzieć modernizację  wentylacji nawiewno - wywiewnej z funkcją chłodzenia. Decyzję podjąć  w oparciu o inwentaryzację pozostawionych urządzeń oraz wyliczenia odnośnie wydatków ciepła montowanych urządzeń ,zakresu temperatur w jakich może pracować urządzenie, maksymalnych zmian temperatury , zakresu wilgotności oraz jej dopuszczalnych zmian, zapewnienie odpowiednich filtrów aby spełnić wymagania zanieczyszczeń powietrza , innych wymagań urządzenia . Na potrzeby tomografu komputerowego zamontowano w kwietniu 2016 nową centralę wentylacyjną wraz z czerpniami i wyrzutniami wg projektu oddziału nefrologii ( w załączeniu ).Sprawdzić czy wystarczy istniejący agregat wody lodowej.

Wykonać kanały oddymiające wg projektu p.poż ( w załączeniu ) i połączyć je z istniejącymi na wysokim parterze skrzydło zachodnie .

Wymiana i dostosowanie armatury sanitarnej grzewczej.

Wymienić uszkodzone  piony i poziomy wod-kan przechodzące przez objęte zakresem pomieszczenia.

C. Branża elektryczna

Dokonać m.in. sprawdzenia stanu obecnych instalacji i ich możliwość wykorzystania do zasilenia aparatu i wyposażenia samej pracowni. Ewentualnie zaprojektować i wykonać nowe instalacje.

Wymienić na nowy osprzęt elektryczny i teletechniczny oraz ewentualnie uzupełnić. Sieć komputerową połączyć z siecią szpitala .

D. Branża teletechniczna

Wymienić na nowy (zmodernizować i/lub rozbudować) osprzęt teletechniczny i elektryczny zasilający urządzenia teleinformatyczne sieci LAN oraz sieć okablowania strukturalnego. Sieć komputerową połączyć z siecią szpitala. Niezbędne rozwiązania i prace zaprojektować zgodnie z wytycznymi Działu Informatyki WSS Olsztyn (w załączeniu) oraz poniższymi wytycznymi szczegółowymi:

- Okablowanie strukturalne na kablach logicznych typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH. W przedmiarach i kosztorysie należy wyszczególnić niezbędne elementy wynikające z rozbudowy sieci dla potrzeb modernizowanych pomieszczeń: panele krosowe, urządzenia aktywne, organizery kabli, listwy zasilające, moduły RJ45, kable krosowe zarówno do krosowania w PPD jak również do podłączenia urządzeń końcowych o zróżnicowanej długości w ilościach wynikających z poniższego zestawienia:

- 51 x kabel krosowy kat. 6A RJ45-RJ45, 1m, kolor szary

- 7 x kabel krosowy kat. 6A RJ45-RJ45, 1m, kolor czarny (na potrzeby telefonów)

- 56x kabel krosowy komputer- gniazdo kat. 6A RJ45-RJ45, 2m, kolor szary

- 2 x organizer kabli

- 1 x listwa zasilająca rack 19” 8 gniazd

- 2 x Urządzenie aktywne jak np.: HP 2530- 48G (48porty gigabitowe) (J9775A)

- 2 x mini GBIC tego samego producenta co switch

- Punkt dystrybucyjny dla przebudowywanych pomieszczeń (NP skrzydło zachodnie) zlokalizowany jest w pomieszczeniu w pionie teleinformatycznym w skrzydle zachodnim – pom. nr 201, w którym jest aktualnie eksploatowana przełącznica pośrednia szpitala,

- Dla celów informatycznych należy przewidzieć kable łącznikowe x 2 typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH dla połączenia PPD na NP do obecnej sterowni rezonansu i tomografu.

- Dla celów telefonicznych wykorzystać rozbudowaną przełącznicę pośrednią teleinformatyczną w części zakończonej panelem 19” typu TELKO 50/25x2x24AWG kat.3 z modułami RJ45. Dla krosowania obwodów telefonicznych przewidzieć odpowiednią liczbę kabli krosowych typu RJ45-RJ45 U/UTP 1x2x0,5 kat 3.

- W przebudowywanych pomieszczeniach należy zaprojektować następujące elementy sieci strukturalnej oraz wydzielonej zasilającej:

| Obecne pomieszczenia | PEL typu 1 | PEL typu 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2xRJ45 kat.6A +2x(2P+Z) +2x gn. ogólne 230V; 2xS/FTP kat.7 | 4xRJ45 kat.6A +3x(2P+Z)+2x gn. ogólne 230V 4xS/FTP kat.7 |
| Pokój nr 03 | 1 | 1 |
| Rejestracja | 1 | 2 |
| Pokój socjalny |  | 1 |
| Opisownia rezonansu |  | 4 |
| Opisownia tomografu |  | 4 |
| Biuro | 2 |  |

- Elementy detekcyjne (czujki optyczne dymu i/lub temperatury) oraz niezbędne elementy sterująco-monitorujące okablować i włączyć do istniejącej sieci systemu sygnalizacji pożaru pracującej w Szpitalu (w pętle dozorowe na tej kondygnacji), która jest oparta na centralach POLON ALFA serii 4000. Szczegóły uzgodnić z firmą PRISTON konserwującą system SAP w Szpitalu.

- Linie głośnikowe DSO z pomieszczeń modernizowanego obszaru okablować i  włączyć do istniejącej sieci dźwiękowego systemu ostrzegawczego pracującego w Szpitalu, który jest oparta na centrali TOA serii 3000. Szczegóły uzgodnić z firmą PRISTON konserwującą system DSO w Szpitalu.

- Scenariusze pracy i tabele sterowań systemu SAP i DSO na poszczególnych oddziałach mają być zgodne z przyjętym scenariusze pożarowym dla Budynku Głównego Szpitala. Obowiązujący scenariusz do zapoznania u p. Sławomira Kowalczyka w Dziale Inwestycji

- Zgodnie z projektem firmy AKON należy zaprojektować instalacje oświetlenia awaryjnego.

E. Branża medyczna ( urządzenia)

Typy urządzeń wraz z wytycznymi producentów odnośnie  zostaną podane przez zamawiającego. Projekt budowlany do pozwolenia na budowę wykonać ogólnie bez podawania typów urządzeń. Natomiast projekty wykonawcze ,kosztorysy mają być dostosowane pod wskazane przez zamawiającego  urządzenia

  - Zakres opracowania projektowego powinien obejmować:

1.	Kompletne projekty – budowlany wraz z częścią technologiczną i projekt wykonawczy wraz z wszelkimi opracowaniami branżowymi w ilości 6 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji  elektronicznej edytowalnej w formatach obsługiwanych przez program autocad oraz program kosztorysowy norma a także wersja do odczytu pdf  na płycie DVD, CD lub masowej pamięci przenośnej (pendrive).

2.	Projekty aranżacji wnętrz wraz z kolorystyką i wyceną wyposażenia objętego projektem technologii – w tym zabudowy meblowej montowanej na stałe. Łącznie z rysunkami wykonawczymi mebli ( zabudowywanych na stałe i ruchomych) uzgodnionymi z Zamawiającym.

3.	Inwentaryzację stanu istniejącego.

4.	Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) w  sprawie metod i podstaw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w wersji szczegółowej z przedmiarem robót -3szt. Papier + 2 szt elektr

5.	Specyfikację techniczną odnoszące się do pozycji kosztorysowych  - 6szt. Papier +  2 szt elektr

6.	Zbiorcze Zestawienie Kosztów.

7.	Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej jeżeli jest wymagane.

8.		Architektura i projekty branżowe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i winny uwzględniać wszystkie potrzeby Zamawiającego zlokalizowane na przedmiotowej powierzchni i poza nią

9.	Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie nadzoru autorskiego w ramach ceny.

10.	Przedmiot zamówienia obejmuje także wystąpienie elementów nieprzewidzianych, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania i okażą się niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień, w tym akceptacji Zamawiającego.

11.	Opracowanie powinno zawierać tzw. Tabele równoważności zawierające najważniejsze parametry urządzeń. dotyczące urządzeń i wyposażenia oddziału. Tabele równoważności powinny uwzględniać parametry, które będą mogły później służyć do oceny jakości i funkcjonalności w postępowaniach  przetargowych

12	Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na każdy z etapów określonych w projekcie umowy (etapy I – III),  Zamawiający nabywa prawa autorskie i majątkowe do opracowania wykonanego w ramach każdego z etapów.

13.	Szczegóły odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia określa niniejszy dokument, projekt umowy oraz SIWZ.

  - Wstawienie urządzenia do pracowni

Zaprojektować  drogi transportowe wg wytycznych producentów urządzeń pod względem wielkości otworów ,wymiarów korytarzy i innych ciągów komunikacyjnych, nośności stropów . Przewidzieć w projekcie jaka część prac ma być wykonana do dostawy urządzeń a jaka po dostawie i zamontowaniu urządzeń wg wytycznych producenta.

  - 2.4 .Wymagania formalne

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne opinie i decyzję . Między innymi :

-pozwolenie na budowę jeżeli będzie wymagane

-uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Olsztynie

- uzgodnienie z Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie.

Wykonawca w projekcie umieści informację ,że na czas budowy pracownie będą funkcjonować w obiektach tymczasowych i załączy w tym projekcie załączniki nr6 i nr 7 z programu funcjonalno użytkowego. Ustawienie i dzierżawa w/w nie wchodzi w zakres zadania, Zamawiający zleci to w oddzielnym postępowaniu

  - 2.5. Personel pracowni

Sprawdzić i ewentualnie dostosować pomieszczeń dla pracowników zatrudnionych na najliczniejszej zmianie pracowni , dla personelu o strukturze i ilości jak niżej:

| Stanowisko | Łącznie | Kobiety | Mężczyźni |
| --- | --- | --- | --- |
| Lekarze | 2(6) | 1(3) | 1(3) |
| Technicy | 2(6) | 1(4) | 1(2) |
| Pielęgniarki | 2(6) | 2(6) |  |
| Sekretarki medyczne | 2(5) | 2(5) |  |
| Razem | 8(23) | 6(18) | 2(5) |

UWAGA: w nawiasach podano całkowitą ilość zatrudnionego personelu

- Uwagi końcowe

- Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenie projektanta stwierdzające, iż jest wykonana zgodnie z zawartą umowa, a także obowiązującymi normami. W/w oświadczenie będzie stanowiło część dokumentacji projektowej

- Opracowany Projekt techniczny musi spełniać warunki:

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

  - Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  - Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4 ) - Pisemne oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

  - Podlega pisemnemu uzgodnieniu z Z-cą Dyrektora ds. Ekspl.- Tech.  Szpitala

  - Spełniać wymogi innych aktualnie obowiązujących przepisów.

  - Uwzględniać w zakresie p.poż. rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej B.P. Akon pod nazwą „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymagań przepisów przeciwpożarowych”– sierpień 2010 r. z obowiązkiem dokonania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. p.poż. opiniującym

projekty oraz akceptacją Zamawiającego,.

- Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do projektowania.

- Przewidzieć w projekcie ,że roboty remontowe realizowane będą w czynnym obiekcie

Załączniki

Nr. 1  R.M. Rzut niskiego parteru

Nr. 2 dokumentacja projektowa B.P. Akon pod nazwą „Dostosowanie budynku głównego

szpitala do wymagań przepisów przeciwpożarowych”– sierpień 2010 r

Nr. 3  fragment dokumentacji wentylacji mechanicznej oddziału nefrologii

Nr. 4  fragmenty dokumentacji pracowni tomografii komputerowej

Nr. 5  fragmenty dokumentacji pracowni rezonansu magnetycznego

Nr. 6 szkic usytuowania jednostek mobilnych rezonansu i tomografu

Nr. 7  opis techniczny obiektów tymczasowych na czas budowy