Część nr 1

| lp. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym - materiał tytan - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, - system oparty na prętach o średnicach 5,5mm - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka - śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm - gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm, - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji - narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka, 2 śruby biodrowe, 2 łączniki do śrub biodrowych, 4 blokery łącznika | kpl. | 40 |
|  | Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF - materiał PEEK - prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej - przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki - powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem - dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm - dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm - implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości - możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF - w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji - implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia KOMPLET: 1 klatka PEEK | kpl. | 20 |
|  | Klatka szyjna - materiał PEEK - anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru - obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji - trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm - wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór KOMPLET: 1 klatka międzytrzonowa, 1 wiertło | kpl. |  |
|  | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym w technice przezskórnej - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - pręt o grubości 5,5 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty o długości od 30 do 280 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie przekracza 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgów, - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - w zestawie narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, - system umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła, 1 igła dostępowa nawigowalna, 4 druty prowadzące | kpl. | 40 |
|  | Klatka szyjna typu „stand alone” - klatka międzytrzonowa wykonana z PEEK, - śruby wykonane z tytanu, - klatki dostępne w dwóch rozmiarach podstawy (15mm x 12mm i 17mm x 14mm), - klatki dostępne w 4 wysokościach (od 5mm do 8mm co 1mm) w wersji lordotycznej - śruby samowiercące i samogwintujące, ze specjalnym gwintem do części korowej kości, dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (11mm, 13mm, 15mm) KOMPLET: 1 klatka, 1 opakowanie śrub (dwie sztuki w opakowaniu) lub dwie śruby rewizyjne | kpl. | 30 |
|  | Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kręgosłupa - łączniki wykonane z tytanu, - kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm, - dostępne łączniki typu domino, obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta, - w zestawie łączniki umożliwiające jednoosiowe połączenie prętów, -wszystkie łączniki umożliwiają zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35mm, oraz 5,5mm z 4,5mm) KOMPLET: 1 Łącznik, 2 blokery | kpl. | 20 |
|  | Substytuty kostne - skład: 15% hydroksyapatyt, 85% trójfosforan wapnia, - dostępne w postaci pasków i jako granulat, - przekrój poprzeczny pasków 20x6mm - paski dostępne w 3 różnych opakowaniach (10cm, 2x10cm, 36cm) - powierzchnia granulki w 80% porowata - średnia wielkość porów granulki 500 mikronów - granulki dostępne w 4 różnych opakowaniach (5cc, 10cc, 15cc, 30cc) - żel utrudniający adhezję blizny okołooponowej do worka oponowego (strzykawka 3ml) - substytut kostny w postaci pasty dostępny w różnych opakowaniach (1cc, 2cc, 5cc) KOMPLET: 1 pasek 10cm, 1 opakowanie 20cm , 1 pasek 36cm, 1 granulki 5cc, 1 granulki 10cc, 1 granulki 15cc, 1 granulki 30cc, 1 żel antyzrostowy, 1 pasta 1cc, 1 pasta 2cc, 1 pasta 5cc | kpl. | 10 |
|  | Płyta szyjna - płyty szyjne wykonane ze stopu tytanu - płyty posiadające zintegrowany system blokowania śruby w płytce z możliwością wizualnej weryfikacji blokady i rewizyjnego usunięcia śrub - wcięcie w środkowej części płyty uławiające jej centryczne ułożenie - płyty mogą być doginane do warunków anatomicznych - rozmiary płyt: od 19mm do 25mm co 2mm, od 25mm do 90mm co 2.5mm, od 90mm do 110mm co 3mm - w zestawie dostępne śruby stało i zmienno kątowe oraz śruby samogwintujące i samowiercące - śruby samogwintujące dostępne w średnicach 4.0mm i 4.5mm i długościach od 11mm do 19mm co 2mm - śruby samowiercące dostępne w średnicach 4.0mm i 4.5mm i długościach od 11mm do 15mm co 2mm KOMPLET: 1 płyta, 8 śrub, 1 wiertło | kpl. | 40 |
|  | Zestaw do stabilizacji szczytowo potylicznej śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni, - w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm, - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, - śruby i haki o tulipanowym kształcie, - montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym, - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, - pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, - w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone - w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ” - w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji - możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów KOMPLET: 4 śruby/haki, 4 śruby potyliczne, 6 blokerów, 2 pręty, 2 pręty o zmiennej średnicy, 1 płyta potyliczna, 1 łącznik poprzeczny | kpl. | 20 |
|  | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu możliwość użycia systemu z dostępu standardowego, małoinwazyjnego i przezskórnego - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - pręt o grubości 5,5 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty o średnicy 5,5 mm - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco - zabezpieczającym nie przekracza 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - śruby pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia) - ilość cementu po rozmieszaniu ok 16ml - system umożliwiający podawanie cementu do wielu śrub jednocześnie KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 cement, 1 mikser, 4 śrubokręty jednorazowe, 4 podajniki do cementu | kpl. | 10 |
|  | Zestaw do plastyki i cementowania trzonów Zestaw do kyfoplastyki składający się z: - Jednorazowego, sterylnego zestawu zawierającego dwie igły dostępowe, kaniulę roboczą, dwa balony do odtworzenia wysokości trzonu (dostępne długości balonów: 10mm, 15mm, 20mm), dwie strzykawki, sześć podajników do cementu oraz dwa urządzenia do pompowania balonów wyposażone w elektroniczny manometr. - Cementu (trzy rodzaje do wyboru) - Miksera ręcznego Zestaw do wertebroplastyki składający się z: Sterylnego, jednorazowego zestawu zawierającego: - igłę dostępową 13G lub 11G - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy - pistolet podający posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu (możliwość obsługi pistoletu jedną ręką). Cementu PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowanego razem z mikserem. Dodatkowej igły dostępowej 13G lub 11G. Igły biopsyjnej kompatybilnej z igłą dostępową. KOMPLET: 1 zestaw do kyfoplastyki, 1 cement, 1 mikser, 1 zestaw do wertebroplastyki, 1 cement z mikserem, 1 igła dodatkowa (dostępowa lub biopsyjna) | kpl. | 20 |
|  | Niskoprofilowy zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym - kielichy śruby oraz pręty wykonane ze stopu CoCr, - blokery wykonane z tytanu, - gniazda śrub kodowane kolorami w zależności od średnicy - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, - ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - system oparty na pręcie o średnicy 4,75 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka), - dostępne śruby w długości od 20mm, pręty dogięte od 30mm - średnica śrub od 4,5 mm do 9,5 mm ze skokiem max co 1 mm, - na każdym z implantów plastikowy, odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu, - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 11 mm, - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty dogięte, 1 pręt prosty | kpl. | 40 |
|  | Niskoprofilowy zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym w technice małoinwazyjnej - śruby kaniulowane - kielichy śruby oraz pręty wykonane ze stopu CoCr, - blokery wykonane z tytanu, - gniazda śrub kodowane kolorami w zależności od średnicy - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, - ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - system oparty na pręcie o średnicy 4,75 mm (stabilizacje krótkoodcinkowe) i 5,5 mm (stabilizacje długoodcinkowe) - pręty dogięte o długościach od 30mm do 90mm stopniowane co 5mm - pręty proste o długościach od 70mm do 260mm stopniowane co 10mm - pręty zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka), - dostępne śruby w długości od 30mm do 55mm - średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem max co 1 mm, - na każdym z implantów plastikowy, odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu, - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - w zestawie narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, - system umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty dogięte, 2 pręty proste, 4 druty prowadzące, 1 igła dostępowa | kpl. | 40 |
|  | Klatki międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego implantowane z dostępu przedniego i przedniobocznego Klatki tytanowe typu ALIF / OLIF - na powierzchni klatki zęby o wysokości 0,75mm zapobiegające migracji klatki - trzy rozmiary podstawy klatek - klatki dostępne w czterech różnych wysokościach (6mm, 8mm, 10mm, 12mm) - klatki w wersji lordotycznej o pięciu różnych kątach (8, 12, 16, 20, 24 stopnie) - możliwość połączenia implantu z podajnikiem pod różnymi kątami (-25, 0, 25 stopni dla klatki ALIF, 30 stopni dla klatki OLIF) Klatki PEEK typu ALIF / OLIF - klatka o kształcie nieregularnym odwzorowującym obrys trzonu lędźwiowego lub o prostokątnym przekroju w płaszczyźnie osiowej (do wyboru) - obły charakter implantu w płaszczyźnie czołowej, - możliwość napełnienia wiórem kostnym, - powierzchnia klatki ząbkowana, - możliwość mocowania oraz wprowadzania implantu z kierunku przedniego (płaszczyzna strzałkowa) oraz pod kątem 30 i 45 oraz 90 stopni w stosunku do płaszczyzny strzałkowej, - wysokość klatek od 8mm do 16mm stopniowane co 2mm Klatki ALIF typu „stand alone” - materiał PEEK - klatki stabilizowane w przestrzeni śrubami kostnymi (średnica 5.5mm i 6.0mm, długości od 20mm do 35mm) - trzy rozmiary podstawy klatki oraz dwa kąty lordozy - klatki o wysokościach od 10mm do 20mm stopniowane co 2mm KOMPLET: 1 klatka ALIF/OLIF tytanowa, 1 klatka ALIF/OLIF PEEK, 1 klatka ALIF typu „stand alone”, 3 śruby stabilizujące | kpl. | 10 |
|  | Kosz tytanowy - materiał tytan, - przekrój poprzeczny okrągły lub owalny, - zintegrowane pierścienie wplecione w kosz - kosze dostępne w 5 średnicach: 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm KOMPLET: 1 kosz | kpl. | 10 |

Część nr 2

| lp. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wkład ceramiczny Biolox Delta 28, 32,36 mm symetryczny | Szt. | 30 |
|  | wkład polietylenowy z wit E, w wersji symetrycznej, asymetrycznej i z okapem na główki 28, 32,36 mm | Szt. | 40 |
|  | wkład z wysokousieciowanego polietylenu, w wersji symetrycznej, asymetrycznej i z okapem na główki 28, 32mm kompatybilny do panewki prss-fit i wkrecanej. | Szt. | 10 |
|  | Panewka hemisferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem co 2 mm, pokryta plazmą tytanową , w wersji bezotworowej i 3-otworowej, oraz panewka hemisferyczna tytanowa wkręcana w rozmiarach od 44 – 68 mm | Szt. | 20 |
|  | Panewka hemisferyczna tytanowa, press –fit pokryta plazmą tytanową na całej powierzchni, z zewnętrzną strukturą 3D ( w postaci wypukłych zębów kotwiczących), o średnicach zewnętrznych od 44 do 68mm ze skokiem, co 2mm, bezotworowa z zaślepką w komplecie i na życzenie zamiennie: otworowa z minimum 3 otworami do kotwiczenia | Szt. | 50 |
|  | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa), cementowa wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego w min 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Opcjonalnie wąskie rozmiary (min 5 ) elementu udowego. | Szt. | 30 |
|  | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa), hypoalergiczna z wielowarstwowym pokryciem ZrN, cementowa wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego w min 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | Szt. | 5 |
|  | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa), bezcementowa wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego pokrytego plazmą tytanową w min 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | Szt. | 30 |
|  | Wkładka polietylenowa z polietylenu Beta o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, w 6 grubościach dla każdego rozmiaru Mocowana na zasadzie zatrzaskowej oraz. opcjonalnie wkładki pogłębione, o podwyższonej zwartości ( wysoki profil z przodu i tyłu) w 6 grubościach dla każdego rozmiaru.. | Szt. | 65 |
|  | Część piszczelowa uniwersalna, cementowa, wykonana ze stopu kobaltowo chromowego w 11 rozmiarach, z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. | Szt. | 30 |
|  | Część piszczelowa uniwersalna, hypoalergiczna z wielowarstwowym pokryciem ZrN, cementowa, wykonana ze stopu kobaltowo chromowego w 11 rozmiarach, z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. | Szt. | 5 |
|  | Część piszczelowa uniwersalna, bezcementowa wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego pokrytego plazmą tytanową, w 11 rozmiarach, z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. | Szt. | 30 |
|  | ostrza biodrowe o długości roboczej ok 65mm/ szerokości 20-30mm | Szt. | 50 |
|  | ostrza kolanowe o długości roboczej ok 90mm/ szerokości 13-20mm | Szt. | 60 |
|  | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem oraz 3 z długim trzpieniem. Niezależnie każdy spacer ( z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym ( spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g | Szt. | 3 |
|  | Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem oraz 3 z długim trzpieniem .Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 Dawka antybiotyków zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g | Szt. | 3 |
|  | Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem od 0,9g do 1,8g | Szt. | 3 |
|  | Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny Dawka antybiotyków zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 0,9g do 2,7g. | Szt. | 3 |
|  | Spacery ramienne z gentamycyną- fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 2 rozmiary. Kąt 130 stopni pomiędzy osią głowy i trzonem. Długość trzpieni od 99mm do 125mm włącznie | Szt. | 3 |
|  | Cement kostny z gentamycyną i wankomycyną 40-60g | Szt. | 5 |
|  | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity , dwuosiowa fiksacja odłamu bliższego , w części dalszej minimum dwa otwory ryglujące. Gwoździe w wersji długiej (do złamań wielopoziomowych) i krótkiej . Gwoździe długie- anatomiczne (prawe i lewe uwzględniające antetorsję kości udowej) System o różnych kątach szyjkowo-trzonowych w zakresie (125- 135 stopni) Komplet: 1 gwóźdź, 1 zatyczka, 1 śruba doszyjkowa,1 tuleja prowadząca, 1pin derotacyjny, 2 śruby ryglujące. | kpl. | 30 |
|  | Rekonstrukcyjny gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej .Gwóźdź tytanowy w wersji długiej i krótkiej , kaniulowany oraz lity , w części bliższej min potrójne - katowo stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane). Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów.Dystalnie minimum podwójne ryglowanie .. Przedłużki 5 i 10 mm umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. Komplet : gwóźdź, 5 śrub ryglujących, zatyczka/ przedłużka, śruba kompresyjna. | kpl. | 15 |
|  | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy , anatomiczny (prawy ,lewy) ,prosty ,w wersji długiej i krótkiej, tytanowy, lity, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących (gwintowane), zapobiegające przemieszczeniom odłamów.. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Komplet: gwóźdź, 1 zatyczka, 4 śryby ryglujące proksymalnie, 2 śruby ryglujące dystalnie | kpl. | 30 |
|  | Śrubopłytka dynamiczna , tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie odłamu bliższegoj , przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej. Komplet: 3 śruby teleskopowe, 1 płytka, 2 śruby ryglujące | kpl. | 15 |

Część nr 3

| lp. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza stawu kolanowego jednopromieniowa pierwotna anatomiczna bezcementowa w wersji PS bez zachowania PCL , CR z zachowaniem PCL oraz CS dla obu wersji. |  |  |
|  | Element udowy op pojedynczym promieniu AP min. 10-100 stopni ,cementowany , anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr, w min. 8 rozmiarach dla każdej ze stron z możliwoś ciązgięcia na wkładkach PE do 150° wersjach PS,CR. Możliwość augumentacji dystalnej i tylnej w wersji PS. Przednia część podniesiona min. 5 stopni - zapobiegająca . notchingowi warstwy korowej | szt. | 50 |
|  | Wkładka fixed - bearing mocowana obwodowo , z polietylenu wysokousieciowanego o wysokiej odporności mechanicznej i oksydacyjnej w 3 wersjach: CR, PS, CS kładka fixed - bearing mocowana obwodowo , z polietylenu wysokousieciowanego o wysokiej odporności mechanicznej i oksydacyjnej w 3 wersjach: CR, PS, CS o geometrii zapewniającej rotację min. 20 stopni i poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym – min. 5 grubości. | szt. | 50 |
|  | Taca piszczelowa bezcementowa , tytanowa ze strukturą trójwymiarową pozwalająca na przerost tkanki kostnej w powłokę tacy piszcelowej. Mocowana min. 4 bolcami . W min. 8 romiarach | szt. | 50 |
|  | Ostrze jednorazowe do użyczonego napędu | szt. | 50 |

Część nr 4

| lp. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do stabililizacji transpedikularnej składający się ze śrub biodrowych, łączniki boczne, klatki międzytrzonowa do odcinka lędźwiowego kręgosłupa z dostępu tylnego, wykonana z tantalu - materiału paramagnetycznego o strukturze zbliżonej do struktury kości. Implant dostępny w wysokościach 8-16 mm, stopniowane co 1mm i w długościach 26mm i 30 mm, opcjonalnie 34 mm. Szerokość w zależności od rozmiaru implantu 9mm lub 11 mm. |  |  |
|  | KLATKA MIĘDZYTRZONOWA LĘDŹWIOWA TANTALOWA | szt. | 60 |
|  | ŚRUBA BIODROWA | szt. | 20 |
|  | DOMINO/ŁĄCZNIK BOCZNY | szt. | 20 |
|  | PRĘT COCR | szt. | 20 |
|  | NAKRETKA | szt. | 40 |
|  | Klatka szyjna typu stand alone blokowana półpłytami. Klatki wykonane z PEEK pokryte tytanem, płyty blokujące w trzonach wykonane ze stopu tytanu. Dostepne klatki w wersji anatomicznej oraz pokryte tytanem. Wysokości 4,5; 5; 6 ; 7 i 8 mm, wymiary podstawy12x14, 14x14, 14x15,5; 14x17mm |  |  |
|  | Klatka szyjna stand alone z półpłytami | szt. | 50 |

Część nr 5

| lp. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach .Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach. Ruchoma wkładka piszczelowa typu mobile bearing, niezwiązana z komponentem piszczelowym, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości w minimum 7 rozmiarach. Cement kostny 1x40g Zestaw dedykowanych ostrzy: oscylacyjne, posuwisto zwrotne, półkoliste pod kil piszczeli. |  |  |
|  | Piszczel cementowana | szt. | 20 |
|  | Udo cementowane | szt. | 20 |
|  | Wkładka polietylenowa | szt. | 20 |
|  | Ostrza zestaw 3 szt. cement/bezcement | szt. | 20 |
|  | Cement 1 x 40 g z gentamycyną | szt. | 20 |

Część nr 6

| lp. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,4-1,5mm dł 30cm, niesterylny. Niesterylne. | szt. | 5 |
|  | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,0-1,1mm dł 40cm, niesterylny. Niesterylne. | szt. | 5 |
|  | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 0,8-0,9mm dł 40cm, niesterylny. Niesterylne. | szt. | 5 |
|  | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 40-42cm. Niesterylne. | szt. | 5 |
|  | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25-45cm. Niesterylne. | szt. | 10 |
|  | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą z materiału niewchłanianego plecionego UHMWPE. Guzik tytanowy z czterema otworami z dwiema niciami prowadzącymi w różnych kolorach o grubościach USP 5 i 2 . Pętla o długości od 12 do 60mm.. Implant sterylny. | szt. | 100 |
|  | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | szt. | 10 |
|  | Implant wchłanialny śruba interferencyjna biokompozytowa z główką o składzie (30/70 ) 30% β- (TCP)Tricalcium Phosphate,70% Poly DL Lactic Acid (PDLLA). Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7mm dla dł. 20mm,25mm,30mm, dla średnicy 8mm 9mm dł.20mm,25mm,30mm,35mm oraz dla średnicy 10mm dł. 25mm,30mm,35mm. Implant sterylny. | szt. | 50 |
|  | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20,25,30,35mm i w rozmiarach średnicy od 10,11,12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt. | 40 |
|  | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 2,8mm, 3,5mm i 4,5mm i 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem . Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Implant 2.8 mm mocowany na podajniku jednorazowym. | szt. | 100 |
|  | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 50 |
|  | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0 mm i 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici z igłami niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 50 |
|  | Guzik tytanowy z czterema otworami o wym.dł.12mm, szer.4mm, i gr.2mm. Niesterylny | szt. | 20 |
|  | Guzik tytanowy okrągły wypukłyz czterema otworami o wym. dł.12mm, szer.4mm, i gr.2mm niesterylny o śr.12-16 mm z dwoma okrągłymi otworami. Sterylny | szt. | 10 |
|  | Elektroda bipolarna zagięta 30st, 45st, 90st, do koagulatora bipolarnego, j.u. z drenem odsysającym. | szt. | 50 |
|  | Ostrze shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w średnicach 3,5 mm, 4,5 mm 5,5 mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 100 |
|  | Ostrze shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 100 |
|  | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w średnicach od 3,5mm, 4,5mm, 5.5mm. dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 100 |
|  | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,5 i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 50 |
|  | Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,5mm i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 50 |
|  | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Podstawowe opakowanie 10szt. | szt. | 50 |
|  | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Podstawowe opakowanie 10szt. | szt. | 100 |
|  | Kaniula artroskopowa 8.25mm x 7 | szt. | 20 |
|  | Guzik rewizyjny o wymiarach dł. 20mm szer. 5mm, gr. 2mm do umiejscowienia endobuttona o wymiarach dł.12mm szer. 5mm i gr.2mm | szt. | 10 |

Część nr 7

| lp. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wielorazowa rękojeść uniwersalnego narzędzia do artroskopowego przeszywania tkanek miękkich, zaopatrzona w wymienne kółka do wysuwania nici | szt | 5 |
|  | Wielorazowe wymienne igły do rękojeści, wygięte pod różnymi kątami ( 45, 60, 90 ) lewe i prawe oraz proste | szt | 10 |
|  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | szt | 25 |
|  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | szt | 25 |
|  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 7 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | szt | 20 |

Część nr 8

| Lp | Opis | J.M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Implant dostarczany w jednym opakowaniu z drutem wiercącym –z miarką . | Szt. | 20 |
| 2 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu | Szt. | 40 |
| 3 | Igły do szycia zerwanego więzadła wewnątrz stawu z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici. | Szt. | 10 |
| 4 | Taśma wykonane z ultra mocnego materiału szewnego niewchłaniane o min. szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych oraz wzmocnienia ACL Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna grubości min.#2 umożliwiającą wykorzystanie jej kotwicami bezwęzłowymi. Długość części wzmocnionej 7’’ dł całkowita 30’’. Dostępna w minimum 2 kolorach sterylna | Szt. | 20 |
| 5 | Drut wiercący do przygotowania kanału piszczelowego o średnicy 3,5mm | Szt. | 4 |
| 6 | Implant niewchłanialny , nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i pleciony poliestrowych włókien zewnętrznych jednokolorowy zakończony pętla. Implant o długości min 70 cm i grubości wg USP 2 sterylne. Nić dostępna min. w 2 kolorach. | Szt. | 10 |

Część nr 9

| Lp | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty do barku do techniki mini open Latarjet. W skład kompletu wchodzi płytka wraz z dwoma śrubami. Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby, na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości. | Szt. | 20 |
| 2 | Zestaw do operacji stawu obojczykowo-barkowego, w skład zestawu wchodzą: 2x płytka tytanowa w kształcie prostokątna z dwoma otworami w celu łatwiejszego wprowadzenia nici oraz 2x taśmą o szerokości 2mm i 1x pętla nitinolowa do przeciągnięcia taśmy przez staw. | Szt. | 10 |

Część nr 10

| lp. | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do transpedikularnej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego: • Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu oraz stożkowym rdzeniu, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką), z gwintem napylanym mikrokrystaliczną powłoką hydroksyapatytową zapewniającą podwyższoną stabilność, • Specjalne śruby kaniulowane, z możliwością podania cementu do trzonu kręgowego po zablokowaniu kanału wkręcanym elementem zrywalnym, • Główki tulipanowe o średnicy 10,5 mm, dostępne w dwóch profilach (długościach uszu): standardowym i długim repozycyjnym, • Długość śrub w przedziale 30 - 60 mm, stopniowanie co 5 mm, • Średnica śrub kodowana kolorami w czterech zakresach: 4,8 mm; 5,5 mm; 6,0 mm i 6,8 mm, • Blokowanie od góry przy pomocy pojedynczych nakrętek z trapezoidalnym gwintem zapobiegającym rozginaniu tulipanowej główki, • Pręty w dwóch odmianach: - pręty fabrycznie wygięte w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa o średnicy 5,5mm o długości 25 - 90 mm, - pręty proste o średnicy 5,5 mm o długości 30 - 500 mm, • Łączniki poprzeczne regulowane w 3 rozmiarach w zakresie 31 - 91 mm, • Wszystkie elementy składowe systemu implantów wykonane ze stopu tytanowego i noszące stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr katalogowy oraz nr serii, • Zestaw instrumentarium zawiera klucz dynamometryczny w komplecie z kluczem przeciwsobnym, warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby. • Implanty wraz z instrumentarium dostarczane w specjalnych kasetach umożliwiających ich sterylizację i przechowywanie. Komplet do zaopatrzenia 1-ego poziomu kręgosłupa zawiera: 4 tulipanowe wieloosiowe śruby z nakrętkami blokującymi oraz 2 pręty. | komplet | 5 |
| 2. | System do zespoleń międzytrzonowych PLIF/TLIF odcinka lędźwiowego kręgosłupa: • Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF o równoległych powierzchniach i wyoblonej części czołowej, • Klatki lordotyczne umożliwające uzyskanie do 22° lordozy, • Anatomiczny lordotyczny kształt aktywnie pobudzający właściwą równowagę w płaszczyźnie strzałkowej, • Elastyczność pod względem wyboru dostępu - implanty można stosować z dostępu tylnobocznego oraz tylnego, • Ząbkowanie na górnej i dolnej powierzchni poprawiające stabilność i wstępne mocowanie, • Duża przestrzeń wewnętrzna zapewniająca maksymalne upakowanie wypełnienia i optymalny przerost kostny, • Zewnętrzna powierzchnia implantów napylana mikrokrystaliczną powłoką hydroksyapatytową, • Rozmiary klatek PLIF/TLIF: długość 25 i 30mm, wysokość 7,0; 8,5; 10,0; 11,5 i 13,0mm. • Rozmiary klatek lordotycznych: długość 23 i 26mm, wysokość 7,0; 9,0; 11,0 i 13,0mm. • Wszystkie implanty wykonane są ze stopu tytanowego i noszą stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr katalogowy oraz nr serii, • Implanty dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. • Instrumentarium dostarczane w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. Komplet do zaopatrzenia 1-ego poziomu kręgosłupa zawiera: 2 klatki typu PLIF/TLIF lub 2 klatki lordotyczne. | komplet | 5 |

Część nr 11

| lp | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półsztywny, dynamiczny, stabilizator międzykolczysty, umozliwiajacy dynamiczne ( z zachowaniem ruchomości ) poolączenie sąsiadujacych trzonów miedzykręgowych. Stabilizator jenoczęściowy osadzony n awyrostkach kolczystych bez dod. Elementów mocujących. Otwarty od tyłu w celu zabezpieczenia optymalnego amotyzownia przenoszonych obciążeń. Dostępny w dwóch różnychodmianach – standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej. Dostępność w każdej odmianie 5 rozm. od 8 mm do 16 mm w odstępoach co 2 mm. Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych ( 3mi więcej ) bezpośrednio na sąsiadująvcych przestrzeniach. Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabiliacji wew. kręgosłupa. Stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego, dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. | kpl. | 20 |
| 2 | Sztywny stabilizator mięzykolczysty umżliwiający stabilne bez zachowania ruchomości ) połćzenie sąsiadujących trzonów kręgowych. Stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych. Stabilizator dostępny w 5 roz. Od 8 do 16 mm w odstępach co 2 mm. Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych ( 3 i więcej ) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach. Możliowość zast. W połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej typu ALIF, PLIF, TLIF, lub XLIF. Elementy stabilizatora wykonane są ze stopu tytanowego , stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach | kpl. | 20 |

Część nr 12

| lp | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym - materiał tytan - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, - system oparty na prętach o średnicach 5,5mm - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka - śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm - gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm, - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji - narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację Śruby – 400 sztuk Blokery – 400 sztuk Pręty – 180 sztuk Poprzeczki – 5 sztuk |  |  |
|  | Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF - materiał PEEK - prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej - przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki - powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem - dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm - dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm - implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości - możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF - w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji - implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia Klatki – 150 szt. |  |  |
|  | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym w technice przezskórnej - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - pręt o grubości 5,5 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty o długości od 30 do 280 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie przekracza 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgów, - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - w zestawie narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, - system umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie Śruby – 80 sztuk Blokery – 80 szt. Pręty – 40 szt. Igła – 60 szt. druty prowadzące – 80 szt. |  |  |
|  | Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kręgosłupa - łączniki wykonane z tytanu, - kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm, - dostępne łączniki typu domino, obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta, - w zestawie łączniki umożliwiające jednoosiowe połączenie prętów, -wszystkie łączniki umożliwiają zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35mm, oraz 5,5mm z 4,5mm) Łącznik – 8 szt. Broker – 16 szt. |  |  |
|  | Zestaw do stabilizacji szczytowo potylicznej śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni, - w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm, - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, - śruby i haki o tulipanowym kształcie, - montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym, - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, - pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, - w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone - w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ” - w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji - możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów Śruby potyliczne – 16 szt. Pręty o zmiennej średnicy – 8 szt. Płyta potyliczna – 4 szt. Łącznik poprzeczny – 4 szt. |  |  |
|  | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu możliwość użycia systemu z dostępu standardowego, małoinwazyjnego i przezskórnego - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - pręt o grubości 5,5 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty o średnicy 5,5 mm - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco - zabezpieczającym nie przekracza 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - śruby pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia) - ilość cementu po rozmieszaniu ok 16ml - system umożliwiający podawanie cementu do wielu śrub jednocześnie Cement – 10 szt. Mikser – 10 szt. Śrubokręt jednorazowy – 40 szt. Podajnik do cementu – 40 szt. |  |  |

Część nr 13

| lp. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Implanty do stabilizacji międzywyrostkowej w odcinku lędźwiowym, materiał PEEK. Implant do mocowania między wyrostkami poprzecznymi kręgów, który składa się z dwóch części polimerowych zespolonych tytanową osią. Stanowią one blok zaopatrzony w równoległe płaszczyzny nośne, oraz okalające je z przedniej strony ramiona naprowadzająco-pozycjonujące, a z drugiej strony ramiona zabezpieczające. Implant po otwarciu blokuje się na wyrostkach stabilizując cały segment kręgosłupowy i tworząc ze sobą układ w kształcie litery H. Ramiona po rozłożeniu tworzą wraz z korpusem swoistą „kołyskę”, w której znajduje się wyrostek kolczysty, zabezpieczając implant przed przemieszczeniem oraz wysunięciem z przestrzeni międzywyrostkowej. Instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu wiązadła nadkolczystego. Implant wykonany z PEEK w zakresie wymiarowym 8. 10, 12, 14, 16mm. Komplet: 1 Stabilizator międzywyrostkowy rozpieralny. | kpl | 30 |

Część nr 14

| lp. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego parametry zestawu: wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby,śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby do rozmiaru 6.5mm włącznie, ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby -wielokątowe śruby tulipanowe o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby dostępne w następujących rozmiarach średnicy : 4.0mm ; 4.5mm ;5.0mm; 5.5mm; 6.5mm; 7.5mm; 8.5mm; 9.0 and 10.0mm ,długość śrub w zakresie 20-90mm ( śruby o średnicy 9.0mm i 10.0mm w długości do 120mm), w zestawie dostępne śruby monoaksjalne o średnicach 4.0mm,4.5mm,5,5mm,6,5mm,7,5mm,8,5mm i długościach w zakresie 20mm-65mm haki pedikularne, laminarne oraz ofFsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki ) łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, profil łącznika 9.5mm powyżej pręta w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150mm oraz pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 95mm Komplet: 6 śrub ,6 blokerów, 2 pręty | kpl | 30 |
|  | Komplet: 1 PLIF Oblique / Skośny, peek - wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, - przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji, - obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów , - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. - długość implantu 22mm,26mm,30mm, - wysokości implantów od 8mm do 13 mm ze skokiem co 1mm oraz wysokości 15mm i 17mm - szerokość implantu od 8mm,10mm , 12mm - implant lordotyczny 7° - możliwość napełnienia wiórem kostnym, - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa | kpl | 20 |
|  | Poprzeczka do zestawu z poz. 1 | Szt. | 5 |
|  | Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa Komplet: 4 śruby+2 prety+4 blokery+ 4 druty do wprowadzenia śruby parametry zestawu: wszystkie implanty z systemem mocowania opartym na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby, ujemny kąt pióra gwintu śruby - dostępne śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby o średnicach o 5,0mm ;5.5mm;6.5mm;7.5mm;8.5mm oraz o długościach w zakresie o 25 mm do 90mm, w zestawie gładkie pręty o długościach od 40mm do 300 mm z ostrym zakończeniem ułatwiającym aplikację przezskórną, -zestaw zapewnia odpowiednią, stałą i powtarzalna siłę docisku elementu blokującego (klucz dynamometryczny ) -w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie, - możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia, - instrumentarium pozwala na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub), - możliwość reponowania kręgozmyków, implanty i narzędzia w metalowych pojemnikach | kpl | 20 |
|  | Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF Komplet: Jedna klatka parametry zestawu: wykonane z PEEK przezierne implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) - klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego, - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów - obecność znaczników radiologicznych, - dostępne następujące rozmiary klatki : 11mm x 12mm, 12mmx14mm, 16mmx14mm , 18mm x15mm, wysokości klatki 5mm -12mm stopniowana co 1 mm ,dwa kąty nachylenia powierzchni implantu dla zapewnienia anatomicznej lordozy odcinka szyjnego ( 0°, 7°),otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu - w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów) plastikowy, zamykany pojemnik na implanty; metalowy pojemnik na narzędzia z, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium; | kpl | 50 |
|  | Implant Międzytrzonowy TLIF z przegubem blokowanym - narzędzie do podania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/ blokowanie odblokowanie ruchomości implantu względem narzędzia - kształt typu banan, tytan ,powierzchnia kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana,radiologiczne znaczniki tantalowe zapewniające kontrolę śródoperacyjną położenia implantu ( w wersji Peek). Implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości - dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10mmx28mm i 11mmx33mm - wysokość implantów 7mm - 17mm | Szt. | 40 |