FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Krążki bibułowe do antybiogramów metodą dyfuzyjną, krążki diagnostyczne

- Wszystkie krążki od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 31,37,40,49,63 krążki od innego producenta.

- Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od -20ºC do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta – laktamowych.

- Wymagana średnica krążka – 6 mm

- Każda fiolka pakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie, po 50 sztuk, w opakowaniu zewnętrznym z folii aluminiowej / plastiku lub fiolki szklanej / plastikowej.

- Każda fiolka zawiera oddzielny pochłaniacz wilgoci.

- Na każdej fiolce data ważności i numer serii, dane dotyczące przechowywania fiolki, nazwę producenta.

- Na każdym krążku wyraźny symbol nazwy antybiotyku po obu stronach krążka (skrót nazwy międzynarodowej) oraz jego stężenie w μg.

- Każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem „x” pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolki przy pracy z dyspenserami. Zamawiający dopuszcza krążki antybiotykowe, które nie są oznaczone na ostatnim krążku znakiem „x”, a funkcję kontroli napełnienia fiolki, przy pracy z dyspenserami oraz funkcje zabezpieczające przed uszkodzeniem spełnia dyspenser wyposażony w blokadę, która uniemożliwia dozowanie przy pustej fiolce i pełni funkcję kontroli napełnienia fiolki.

- Kompatybilne z dyspenserem firmy OXOID.

- Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii zamawianych krążków wraz z dostawą zawierający: Nazwę producenta i produktu, nr serii, datę produkcji krążka, datę ważności krążka, kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem przeprowadzoną z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wyszczególnionych w Certyfikacie, szczegółowy opis wyników z podaniem wielkości strefy zahamowania wzrostu uzyskanej wokół krążka oraz obowiązujących wartości granicznych (mm), określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu.

Zamawiający wymaga certyfikatu potwierdzającego procentowe wysycenie krążka antybiotykiem

Krążki antybiotykowe spełniają normę DIN dotyczącą maksymalnego odchylenia nominalnego stężenia (90-125%).

Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN.

Minimalny termin ważności krążków– 12 m-cy

Wymagania dotyczące krążków diagnostycznych

- Krążki diagnostyczne pakowane w fiolki po 50 sztuk

- Krążki bibułowe o średnicy 6-9 mm

- Każda fiolka pakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie.

- Każda fiolka umieszczona w oddzielnym zgrzewanym rulonie typu blister, każdy z oddzielnym pochłaniaczem wilgoci zabezpieczonym obudową.

- Na każdej fiolce data ważności i numer serii.

- Na każdym pojedynczym krążku stały, wyraźny symbol nazwy substancji czynnej w krążku po obu stronach krążka (skrót nazwy międzynarodowej).

- Każda dostarczona seria zawiera instrukcje dotyczące sposobu interpretacji uzyskanych wyników ( np. wielkość stref zahamowania wzrostu, zmiana barwy).

- Minimalny termin ważności krążków  – 12 m-cy

Standard do densytometru

1. Standard skala McF do densytometru Den 1 (Fisher Scientific)

2. Zestaw zawierający wzorce w skali McFarlanda: 0,5, 1, 2, 3, 4

Oświadczam, że zaoferowane wyroby są zgodne z powyższymi wymaganiami

Data ………………………………..                             podpis………………………………..